安全鑑定報告書

（鋼筋混凝土造未申報勘驗先行施工部份）

# 申請單位

# 申請單位：

# 代表人：

# 聯絡人：

# 地  址：

# 電  話：

# 申請日期

中華民國 ○年 ○ 月 ○ 日，鑑定申請書如附件○。

# 標的物座落

鑑定標的物之住址為臺中市 ○ 市 ○ 區 ○ 路(街) ○ 段 ○ 巷○ 號，共包含 ○ 段 ○ 小段 ○ 等 ○ 筆地號。

(鑑定標的物平面位置示意圖如附件○。)

# 鑑定要旨

申請單位○公司於臺中市○區○段○小段○等○筆地號之基地承建臺中市○路○段○巷○號之建築物（以下簡稱標的物），領有臺中市政府建造執照○字第○號(建造執照影本見附件○)。申請單位為確認標的物已施工部份之結構體尺寸、鋼筋配置及使用材料品質、強度等是否符合設計圖說、規範，特向本公會申請標的物未申報勘驗先行施工部份之結構安全鑑定。

# 鑑定依據

# 鑑定申請書。

# 臺中市建築物施工管制辦法第十條規定。

# 其他依實際情形(如內政部頒「建築技術規則」、內政部頒「結構混凝土設計規範及解說」、內政部頒「結構混凝土施工規範及解說」。

# 鑑定經過

  - 本公會接獲申請單位鑑定申請書後，即指派○技師負責辨理（初勘），確認鑑定範圍及內容，並於民國○年○月○日函送鑑定工作計畫。

  - 本公會於民國○年○月○日發函申請單位，【請轉知相關人員】，訂於民國○年○月○日開始進行標的物現場勘查。

  - 本公會鑑定技師於○年○月○日與○日，會同申請單位【及相關】人員至標的物現場，勘查標的物現況，並記錄、拍照。

  - 本公會鑑定技師於民國○年○月○日派員至標的物現場，針對未報勘驗先行施工之各樓層進行混凝土鑽心取樣及鋼筋配置抽樣探測作業，並於現場量測梁、柱、版及剪力牆【承重牆】等構件尺寸；依規範規定，待混凝土鑽心試體依規範規定後，送至試驗室進行抗壓強度試驗。

  - 本公會鑑定技師同時進行內業，比對現場抽驗結果及設計圖說，且檢核申請單位提供之施工相關文件，完成本鑑定報告書。

  - 依實際鑑定過程紀載。

# 標的物之構造、用途及施工現況 【依設計圖說及現況描述】

- 標的物構造:

標的物為地上 ○ 樓、地下○ 樓之鋼筋混凝土造建築物。

- 標的物依建築執照紀載用途：

標的物地下○層為○，地下○至○層為○，一樓為○二樓為○，三樓以上○。

- 標的物施工現況：

本案進行鑑定會勘時，標的物之地下○層至○層已完成，結構體已施工至地上○層樓版，標的物現況外觀照片如附件○，其中，未申報勘驗先行施工之樓層為地下○層樓版至地上○層樓版。

# 鑑定內容及結構強度證明文件

本鑑定案進行下列抽驗，以確認標的物未申報勘驗先行施工之各樓層結構體尺寸與施工材料是否符合設計圖說及相關規範。

# （一）抽驗樓層、項目及取樣頻率

- 抽驗樓層：

# 地下室部份：地下○層至地下○層（B0FL~B0FL）；

# 地上層部份：地上○層至地上○層（00FL~00FL）。

- 抽驗項目及取樣頻率：

# 構件尺寸抽驗：【隨機選定位置】

    - 每幢每層樓地板面積500平方公尺以下者，該樓層應至少量測三柱三梁斷面尺寸；

    - 每幢每層樓地板面積介於500~1000平方公尺者，該樓層應至少量測五柱五梁斷面尺寸；

    - 每幢每層樓地板面積1000平方公尺以上者，該樓層應至少量測七柱七梁斷面尺寸；

    - 每幢各樓層之剪力牆(承重牆)、版之厚度量測。

# 混凝土鑽心取樣及試驗：每樓層應至少取樣一組即3顆試體進行試驗。【隨機選定位置】

# 鋼筋配置抽驗：【隨機選定位置】

    - 每層樓地板面積500平方公尺以下者，該樓層應至少掃描三柱三梁之配筋；

    - 每層樓地板面積介於500~1000平方公尺者，該樓層應至少掃描五柱五梁之配筋；

    - 每層樓地板面積1000平方公尺以上者，該樓層應至少掃描七柱七梁之配筋。

# （二）構件尺寸抽驗

# 抽驗項目及抽驗數量：【應作成紀錄】

# 樓層高度量測（每樓層○處，共○處）；

# 梁尺寸量測（每樓層○處，共○處）；

# 柱尺寸量測（每樓層○處，共○處）；

# 版厚度量測（每樓層○處，共○處）；

# 剪力牆(承重牆)厚度量測（每樓層○處，共○處）。

# 抽驗比對：

# 抽驗位置平面示意圖(見附件○)；

# 抽驗部份構件之設計圖說（見附件○)；

# 構件量測值與設計值之比較(見附件○)；

# 結果研判：

# 依構件尺寸抽驗結果研判，標的物未申報勘驗先行施工之各樓層主要構件尺寸皆符合設計圖說。

# （三）混凝土鑽心取樣及試驗

# 鑽心取樣作業：

# 取樣日期為民國○年○月○日；

# 隨機選定梁、柱或牆位置；

# 每一澆灌樓層至少取樣3顆試體，共取樣00顆；

# 鑽心試體柱直徑至少為5cm，長度不得小於直徑（最好為直徑之兩倍）；

# 鑽心取樣位置平面示意圖見附件○。

# 抗壓強度試驗：

# 試驗日期為民國○年○月○日；

# 標的物混凝土強度設計值為f’c=○ kgf/cm2；

# 依「結構混凝土施工規範」規定，任一試體之強度不得低於0.75f’c，每一組（3顆）試體強度之平均值不得低於0.85f’c；

# 鑽心試體抗壓強度試驗報告見附件○；

# 結果研判：

# 依鑽心取樣試驗結果研判，標的物未申報勘驗先行施工之各樓層混凝土強度皆符合設計圖說及規範規定。

# （四）鋼筋配置抽驗

# 抽驗項目及抽驗數量：【應作成紀錄】

# 柱主筋、箍筋及保護層厚度（每樓層○處，共○處）；

# 梁主筋、箍筋及保護層厚度（每樓層○處，共○處）；

# 牆配筋及保護層厚度（每樓層○處，共○處）。

# 抽驗比對：

# 探測位置平面示意圖(見附件○)；

# 探測部份構件之設計圖說(見附件○)；

# 鋼筋配置探測值與設計值之比較(見附件○)；

# 結果研判：

# 依鋼筋配置抽樣探測結果研判，標的物未申報勘驗先行施工之各樓層主筋與箍筋的配置皆符合設計圖說。

（五）混凝土品質及相關試驗結果檢核

# 申請單位提供之文件(見附件○)：

# 各樓層灌漿時之混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告正本；

# 預拌混凝土品質保證書正本(混凝土配比紀錄)；

# 氯離子含量檢測報告書正本。

# 檢核結果：

# 檢視上述資料後確認，標的物未申報勘驗先行施工之各樓層混凝土抗壓強度皆符合設計圖說與規範規定，且無氯離子含量過高（海砂屋）之問題。

# （六）鋼筋品質及相關試驗結果檢核

# 申請單位提供之文件(見附件○)：

# 竹節鋼筋抗拉強度【抗彎強度】試驗報告；

# 鋼筋無輻射污染證明書；

# 鋼筋出廠證明書；

# 檢核結果：

# 檢視上述資料後確認，標的物未申報勘驗先行施工之各樓層鋼筋抗拉強度與其他性質皆符合設計圖說與規範規定，且無輻射鋼筋之問題。

（七）按圖施工切結書

# 標的物未申報勘驗先行施工之各樓層施工相關圖說（含結構配筋圖）如附件○；

# 申請單位提供之監造建築師或承造廠商(含專任工程人員)簽章之按圖施工切結書如附件○，切結書中表示標的物開工迄今均按圖施工無誤。

- 鑑定結論【含以下要點】

# 標的物符合設計圖說要求之結構安全性：

依據各項抽驗結果及檢核施工文件得知，標的物之結構體尺寸、鋼筋配置以及鋼筋與混凝土之品質、強度等皆符合核准設計圖說及結構強度證明文件相關規範，故可研判，標的物未申報勘驗先行施工之各樓層皆符合設計圖說要求之結構安全性。

- 附件

# 附件一、鑑定申請書

# 附件二、標的物建造執照影本

# 附件三、標的物建築平立面圖及結構平面圖

# 附件四、標的物未申報勘驗先行施工之各樓層施工相關圖說

# 附件五、會勘通知

# 附件六、會勘紀錄

# 附件七、標的物現況調查紀錄及照片

# 附件八、標的物構件尺寸抽驗位置示意圖及結果比對表

# 附件九、標的物混凝土鑽心取樣試體抗壓強度報告、位置示意圖、及結果比對表

# 附件十、標的物鋼筋配置抽樣探測報告、位置示意圖、結果比對表

# 附件十一、標的物施工時混凝土品質及試驗相關文件

# 附件十二、標的物施工時鋼筋品質及試驗相關文件

# 附件十三、標的物按圖施工切結書

# 台北市土木技師公會

# 鑑定技師       ○ ○ ○技師   會員編號○○○○○

# 中   華  民  國  ○○○  年  ○○  月  ○○○